- Egy ideális gázkeverék (összesen 3 mol) négy folyamatból álló cikluson megy át. (A→B→C→D→A).
A rendszer belsőenergia-függvénye: .

  - Töltsd ki a táblázatban *-gal jelölt cellákat! (A számolás során vedd figyelembe, hogy ideális gázról van szó!)	(3 pont)

  - Töltsd ki a többi cellát is, figyelembe véve, hogy erre a rendszerre két tetszőleges Y és X állapot között .	(3 pont)

  - Vezesd le a b. részben megadott képletet a belső energia képletéből és a gáztörvényből.

(„szorgalmi” feladat, +4 pont)

| Állapot | T/K | p/kPa | V/dm3 | U/kJ |  | Folyamat |  | ΔU/kJ | W/kJ | Q/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | * | 10 | 1.55/2 ·50 | * |  | A→B | izoterm összenyomás | * |  |  |
| B | * | * | 100 | * |  | B→C | izobár hűtés | * | * | * |
| C | * | * | 50 | * |  | C→D | izochor melegítés |  | * |  |
| D |  |  |  |  |  | D→A | adiabatikus tágulás |  |  | * |

- Egy gázkeverék három folyamatból álló cikluson megy át. (A→B→C→A). A rendszer belsőenergia-függvénye: . A B (VB = 0,0300 m3) és C (VC = 0,0500 m3) pontok között a rendszert a  görbén mozgatjuk, az A→B folyamat izobár, a C→A izochor.

  - Határozza meg VA-t és a rendszer nyomását a három pontban!	(2 pont)

  - Számolja ki a munkavégzést, a hőközlést és a belső energia megváltozását a három folyamatban.
	(3 pont)

  - A B→D adiabatikus folyamatban növeljük a rendszer térfogatát 0,0500 m3-re (az adiabata egyenlete p5V 7=állandó). Számolja ki eközben a munkavégzést, a hőközlést és a belső energia megváltozását!	(2 pont)

  - Ábrázolja az említett folyamatokat és pontokat a p–V síkon (érdemes ezzel kezdeni)!	(1 pont)

- Egy ideális gázkeverék négy folyamatból álló cikluson megy át. (A→B→C→D→A). A rendszer belsőenergia-függvénye: . A B (VB = 60,0 dm3) és C (VC = 75,0 dm3) pontok között a rendszert a  görbén mozgatjuk, az A→B folyamat izochor (pA = 0,550 MPa), a C→D adiabatikus, a D→A izobár. A rendszer adiabatájának egyenlete p7V9 = állandó.

  - Töltse ki az alábbi táblázatokat!	(8 pont)

|  | p/Pa | V/m3 | U/kJ |  |  | Q/kJ | W/kJ | ΔU/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  | A → B |  |  |  |
| B |  |  |  |  | B → C |  |  |  |
| C |  |  |  |  | C → D |  |  |  |
| D |  |  |  |  | D → A |  |  |  |

  - Ábrázolja az említett folyamatokat és pontokat a p–V síkon!	(1 pont)

- Egy gáz (összesen 4 mol) három folyamatból álló cikluson megy át (A→B→C→A). A rendszer belsőenergiájára a következő egyenletek érvényesek: ,

a. Ideális vagy reális gáz-e a szóban forgó gáz? Bizonyítsa!	(2 pont)

b. Töltse ki a táblázatban a hiányzó cellákat! 	(4 pont)

| Állapot | T/K | p/bar | V/m3 | U/kJ |  | Folyamat | Folyamat megnevezése | ΔU/kJ | W/kJ | Q/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300 | 1 |  |  |  | A→B |  |  |  |  |
| B | 450 | 1 |  |  |  | B→C |  |  |  |  |
| C | 450 | 2 |  |  |  | C→A |  |  |  |  |

- n mól ideális gáz adiabatikusan a T 7P –2 = konstans egyenlet szerint az A (P,V,T) állapotból B (P/2,V1,T1) állapotba jut, a kezdeti nyomás P = 105 Pa, a kezdeti hőmérséklet T = 300 K.

  - **Adja meg a V(T,P) függvény megváltozását (∆V) a teljes differenciál felhasználásával!	(+2 pont)

  - **Számolja ki a ∆U, ∆H, Q, W, ∆S mennyiségeket a folyamat során!	(+2 pont)

- Három folyamatból álló ciklust végzünk ideális gázzal (A→B→C→A). A rendszer belsőenergia-függvénye: . Az A→B folyamat izoterm, a B→C izochor, a C→A adiabatikus. Az állapotok koordinátái (VA = 2 m3, pA = 3,15 bar, TA = 187,70 K), (VC = 1 m3, pC = 10 bar, TC = 297,95 K) és (VB = 1 m3, TB = 187,70 K).

  - Ábrázolja a fenti folyamatokat a P-V síkon! Mekkora a gáz anyagmennyisége? Mekkora a B állapotban a nyomás?	(2 pont)

  - Számítsa ki a munkavégzést, a hőközlést és a belső energia megváltozását a három folyamatban!

(5 pont)

Szorgalmi feladat

  - Ábrázolja az említett folyamatokat és pontokat a T–S síkon!	(1 pont)

Adja meg az adiabata egyenletét a P-V síkon!						(2 pont)

7. Egy összesen 6 mol ideális gázt tartalmazó keverék négy folyamatból álló cikluson megy át (A → B → C → D→ A). A rendszer energiafüggvénye  és két tetszőleges X és Y állapot között .

Töltse ki az alábbi táblázatban üresen hagyott cellákat!	(24×0,25 = 6 pont)

Adja meg az adiabaták általános egyenletét ebben a rendszerben!	(2 pont)

| Állapot | T/K | p/kPa | V/dm3 | U/kJ | Folyamat |  | ΔU/kJ | W/kJ | Q/kJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 10 | 1,55/2 ·100 |  | A→B | izoterm összenyomás |  |  |  |
| B |  |  | 200 |  | B→C | izobár hűtés |  |  |  |
| C |  |  | 10 |  | C→D | izochor melegítés |  |  |  |
| D |  |  |  |  | D→A | adiabatikus tágulás |  |  |  |

- 1 mol 18 oC hőmérsékletű és 1,01(105 Pa nyomású, ideális gáznak tekintett nitrogéngázzal a következő kvázisztatikus körfolyamatot végezzük:

A(B: állandó térfogaton 350 oC-ra melegítjük,

B(C: 350 oC hőmérsékleten kiterjesztjük 2,02(104 Pa nyomásra,

C(D: állandó nyomáson lehűtjük 18 oC hőmérsékletre, végül

D(A: 18 oC hőmérsékleten komprimáljuk (összenyomjuk) 1,01(105 Pa nyomásra.

A nitrogéngáz belső energiájára a következő állapotegyenlet érvényes: U = 5/2 pV.

  - Számítsa ki az egyes állapotokban (A, B, C, D) a nyomás, hőmérséklet és térfogat értékeit!	(3 pont)

  - Adja meg az egyes folyamatokban a belső energia változását és a kvázisztatikus munkát, illetve hőt!

(4 pont)

  - Adja meg az adiabata egyenletét erre a gázra!	(3 pont)

- Egy egyatomos ideális gázt (U = 1.5nRT) az ábrán folytonos vonallal szemléltetett módon az A ( B ( C ( A cikluson vezetjük keresztül. Számítsuk ki a rendszer belső energiáját az A, B és C pontokban, valamint a hő és a munka érték a ciklus három lépésére!

- Egy két-atomos ideális gáz (U = 2.5nRT) 10 mólja 25 °C-on 100 dm3. A gázt adiabatikus, kvázi-stacionárius folyamatban hagyjuk kitágulni, ameddig hőmérséklete 0 °C-ra nem esik. Mennyivel változik a gáz térfogata és nyomása?

- Egy egyatomos ideális gáz (U = 1,5pV) nyomása 100 kPa. A gázt adiabatikus, kvázi-stacionárius folyamatban hagyjuk kitágulni, ameddig a térfogata kétszeresére nő. Mekkora lesz a gáz nyomása?	(4 pont)

- Egy kétatomos ideális gázt (U = 2,5pV) az ábrán egyenes vonallal szemléltetett módon az A ( B ( C ( D úton vezetjük keresztül. Számítsuk ki a rendszer belső energiáját az A, B, C és D pontokban, valamint a hő és a munka értékeit a fenti három lépésére! Adjuk meg a hő és a munka értékét arra a folyamatra is, amikor a B pontból egy egyenes úton jutunk a D pontba!	(5 pont)