6. gyakorlat

- Régen a hűtőszekrényekben ammónia volt a hűtőfolyadék. A hűtési ciklusban a rendszer a 1→2→3→4→1 körfolyamaton ment végig. Számold ki az egyes lépésekben a kvázisztatikus munkát és hőt. A szükséges adatokat az alábbi táblázatban tüntettük fel, a rendszerben 100 mol ammónia van.	(4 pont)

Ábrázolja a körfolyamatot a T-S sikon. Milyen ciklus ez?	(2 pont)

Számolja ki a körfolyamat hatásfokát!	(1 pont)

|  | t/°C | p/MPa | v/m3kg-1 | u/kJ kg-1 | h/kJ kg-1 | s/kJ K-1kg-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | −24 | 0,1587 | 0,7385 | 1295 | 1413 | 5,679 |
| 2 | 40 | 0,4247 | 0,3466 | 1395 | 1542 | 5,679 |
| 3 | 40 | 1,555 | 0,01801 | 563,2 | 591,2 | 2,059 |
| 4 | −24 | 0,1587 | 0,2431 | 472,2 | 510,8 | 2,059 |

- Egy rendszeren az 1→2→3→4→1 körfolyamatot hajtjuk végre.

  - Számolja ki az egyes lépésekben a kvázistacionárius hőt és a munkát! A szükséges adatokat az alábbi táblázatban tüntettük fel, a rendszerben 100 mol víz van.	(4 pont)

  - Mekkora a folyamat hatásfoka?	(1 pont)

|  | T / K | p / kPa | h / J/mol | u / J/mol | s / J.mol-1K-1 | v / dm3/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2637 | 17557 | 17500 | 46,5 | 0,02167 |
| 2 | 500 | 2637 | 50502 | 46900 | 112,4 | 1,366 |
| 3 | 300 | 3,536 | 33592 | 31800 | 112,4 | 506,8 |
| 4 | 300 | 3,536 | 13871 | 13200 | 46,5 | 189,7 |

- Két tartályt egy cső köt össze és a csőben egy csap található, mely zárt állásban van. Az egyik tartály térfogata 2 dm3 és nitrogéngáz van benne. A másik tartály térfogata 3 dm3 és oxigéngázt tartalmaz. Mindkét gáz nyomása 1 atm az elegyítés előtt és hőmérsékletük 25 oC. Az elválasztó csapot nyitott állásba helyezzük és megvárjuk, amíg a gázok teljesen összekeverednek. Mekkora lesz az elegyítési szabadentalpia- és entrópiaváltozás? A gázokat tekintsük ideális gáznak!	(4 pont)

Mekkora munkát kell minimálisan végezni, ha a gázelegyet újra szétválasztjuk komponenseire és a tiszta gázokat az eredeti tartályukba helyezzük?	(1 pont)

- Egy hőerőműben 10 kg munkaközeg van. A rendszert az 1 ( 2 ( 3 ( 4 folyamaton visszük keresztül.

  - Számolja ki az egyes folyamatokban a térfogati munkát és a közölt hőmennyiséget.	(3 pont)

  - Mekkora a gőz hőkapacitása 8592,7 kPa nyomáson? 	(2 pont)

| állapot (fázis) | t / °C | p / kPa | u / kJkg-1 | s / kJkg-1K-1 | v / dm3kg-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (folyadék) | 300 | 8592,7 | 1332,935 | 3,2552 | 1,4041 |
| 2 (tel. gőz) | 300 | 8592,7 | 2564,968 | 5,7081 | 21,65 |
| 3 (túlhev. gőz) | 600 | 8592,7 | 3259,187 | 7,0925 | 56,06 |
| 4 (gőz) | 20 | 2,337 | 1966,486 | 7,0925 | 46952,8 |

- 20 g pentánt elegyítünk 10 g hexánnal 25 oC-on. A két vegyület gyakorlatilag ideális elegyet alkot. Számítsa ki a parciális moláris és integrális elegyítési szabadentalpia-, entrópia- és entalpiaváltozásokat!	 (4 pont)

Mekkora munkát kell minimálisan befektetni 25 oC-on ahhoz, hogy ezt az elegyet komponenseire bontsuk?  	(1 pont)

- Egy rendszeren az 1→2→3→4→1 körfolyamatot hajtjuk végre. A szükséges adatokat az alábbi táblázatban tüntettük fel, a rendszerben 50 mol víz van.

|  | t / °C | p / kPa | h / kJ/kg | u / kJ/kg | s / kJ/kgK | v / dm3/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 1555 | 3692,86 | 3293,117 | 7,8144 | 258,27 |
| 2 | 123,5 | 50,00 | 2728,43 | 2728,243 | 7,8144 | 3,64 |
| 3 | 123,5 | 221,6 | 2710,90 | 2532,663 | 7,0925 | 804,50 |
| 4 | 600 | 8593 | 3648,45 | 3259,187 | 7,0925 | 45,30 |

  - Számolja ki az egyes lépésekben a befektetett hőt és a kvázistacionárius munkát!	(4 pont)

  - Ábrázolja a körfolyamatot a T-S síkon! Milyen ciklus ez?	(2 pont)

  - Számítsa ki a körfolyamat hatásfokát!	(1 pont)

- Egy rendszeren az 1→2→3→4→1 körfolyamatot hajtjuk végre. Számítsa ki az egyes lépésekben a kvázistacionárius hőt és térfogati munkát! A szükséges adatokat az alábbi táblázatban tüntettük fel. A rendszerben 100 kg víz van.	 (4 pont)

Ábrázolja a körfolyamatot p – V és T - S síkon! Mit adnak meg a körbezárt területek? 	 (1 pont)

Számolja ki a körfolyamat hatásfokát!	 (1 pont)

| Állapot | t / oC | p / kPa | h / (kJ/kg) | u / (kJ/kg) | s / kJ/(kg K) | v / (dm3/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 22500 | 3512,85 | 3154,625 | 6,4278 | 15,93 |
| 2 | 200 | 1555 | 2790,90 | 2593,117 | 6,4278 | 127,2 |
| 3 | 600 | 1555 | 3692,86 | 3293,117 | 7,8144 | 258,27 |
| 4 | 600 | 221,6 | 3703,91 | 3283,969 | 8,6684 | 1925,85 |

- A CCl4 (1) – benzol (2) elegy moláris elegyítési térfogatváltozására a következő egyenlet érvényes:

Mekkora az ekvimoláris elegy moláris térfogata, ha a tiszta CCl4 (1), illetve benzol (2) moláris térfogatai rendre 0,09719, illetve 0,08927 dm3 mol-1. Mekkorák a komponensek parciális moláris elegyítési térfogatváltozásai az ekvimoláris elegyben? 	(5 pont)

- a) Határozzuk meg egy olyan hőerőgépnek a maximális hatásfokát, mely gőzzel 413 és 313 K hőmérsékletek között, reverzibilis körfolyamatot alkalmazva működik! Hogy hívják azt a speciális körfolyamatot, amely egy ilyen termodinamikai gépben játszódik le?

b) Mekkora az a minimális hőmennyiség, amelyet a magasabb hőmérsékletű hőtartályból ki kell vennünk ahhoz, hogy 8 kJ munkát nyerjünk? Mekkora ez esetben az alacsonyabb hőmérsékletű hőtartálynak leadott hő?

c) Milyen hőmérsékletű lenne az a hőtartály, amely egy 473 K hőmérsékletű hőtartállyal (mint magasabb hőmérsékletű hőtartállyal) együtt ugyanakkora hatásfokot biztosítana, mint a fenti, 413 és 313 K hőmérsékletű hőtartályokat alkalmazó gép?	(4 pont)

- A benzol-toluol elegy ideális elegyet képez. Elegyítsünk 15 g benzolt 15 g toulollal 25 °C-on! Számítsuk ki az elegyítést kísérő szabadentalpia-, entrópia- és entalpiaváltozásokat! Mennyivel változik az elegy szabadentalpiája, entrópiája és entalpiája, ha az elegyhez további 15 g toluolt adagolunk? Tanács: ne feledjük, a fenti függvények állapotfüggvények!	(5 pont)

11. Egy reverzibilisen működő hűtőgépben 1 kg 0 oC-os vizet szeretnénk megfagyasztani. A hűtőgép egy 25 oC hőmérsékletű helyiségben van elhelyezve.

  - Mekkora az a minimális munka, amelyet az 1 kg víz fagyasztásához be kell fektetnünk?	(2 pont)

  - Mekkora az a hőmennyiség, amelyet az 1 kg víz fagyasztása során a gép a környezetnek átad?	(1 pont)

  - Mennyi idő szükséges a fenti mennyiségű víz fagyasztásához, ha a hűtőgép teljesítménye 100 W?	(1 pont)

(A víz fagyáshője 6000 J/mol.)